## Slide 1: MIJLOACE DE MĂSURARE
(Adaptat după Manualul pentru Cultură de specialitate pentru Şcolile de Arte şi Meserii – domeniul mecanic, clasa a IX-a, Adriana Popescu)
Examenul de bacalaureat 2012
Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
Sesiunea iunie - iulie

## Slide 2: Examenul de bacalaureat 2012 Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
Mijloacele de măsurare reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice cu care se determină cantitativ mărimea de măsurat. Şabloanele sunt măsuri terminale executate din tablă cu diferite profile, în funcție de piesele care se controlează. Micrometrul este un aparat la care deplasările unghiulare se transformă în deplasări liniare și care este utilizat pentru măsurarea lungimilor.[…]
Lungimea este o mărime fizică fundamentală în Sistemul Internaţional. Unitatea de măsură pentru lungime este metrul, m. […]
Sticla plan-paralelă este o măsură terminală cu valoare unică, din sticlă, cu suprafeţe plane şi paralele. […]
Calele plan-paralele sunt măsuri terminale a căror mărime este determinată de distanţa dintre două suprafeţe de măsurare plane şi paralele. […]
Utilizarea calelor se bazează pe proprietatea lor de a adera una pe alta, pe suprafeţele de măsurare, printr-o uşoară apăsare şi o mişcare tangenţială de deplasare, formându-se un bloc de cale, care poate avea orice dimensiune. Dimensiunea blocului de cale este egală cu suma lungimilor calelor componente.[…]

## Slide 3: Examenul de bacalaureat 2012 Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
Clasificarea calibrelor netede:
după piesa pe care o controlează:
  calibre pentru arbori
  calibre pentru alezaje
după diametrul limită care verifică piesele:
  calibre partea trece T […]
  calibre partea nu trece NT […]
după destinaţie:
  calibre de lucru
  calibre de control
  calibre de recepţie
  contracalibre.